ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Б у д и н к и  і  с п о р у д и

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ .

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.2-15-2005

| Будинки і споруди Житлові будинки Основні положення | ДБН В.2.2-15-2005 На заміну СНиП 2.08.01-89 та ДБН 79-92 |
| --- | --- |

Чинні від 2006-01-01

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію житлових будинків з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73,5м (як правило, до 25 поверхів включно при висоті поверху 2,8 м): одноквартирні та багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки.

При проектуванні житлових будинків  вище 25 поверхів слід керуватися відповідними індивідуальними технічними вимогами: склад, порядок їх розроблення, погодження та затвердження виконуються за рекомендаціями Держбуду України.

Вимоги цих Норм  є обов”язковими для юридичних і фізичних осіб  - суб”єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм  власності та відомчої належності.

Витяг ДБН В.2.2-15-2005 С.19-20

Опалення, вентиляція і кондиціонування

Житлові будинки повинні обладнуватись опаленням і вентиляцією, що проектуються згідно зі СНиП 2.04.05.

Вбудовані в житлові будинки приміщення громадського призначення повинні обладнуватися системами опалення і вентиляції відповідно до норм  проектування цих приміщень.

Системи кондиціонування повітря житлових будинків проектують  за завданням на проектування з врахуванням умов забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату внутрішнього повітря щодо температури та відносної вологості .

Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати згідно з табл. 4.

Таблиця 4 -Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях.

| Приміщення | Розрахункова температура взимку, 0С | Вимоги до повітрообміну |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приплив | Витяжка |
| Загальна кімната, спальня, кабінет | 20 | 1- кратн.1) | - |
| Кухня | 18 | - | за повітряним балансом квартири, але не менше м3/год | 90 |
| Кухня-їдальня | 20 | 1- кратн.1) |  | 90 |
| Ванна | 252) | - |  | 25 |
| Вбиральна | 20 | - |  | 50 |
| Зміщенний санвузол | 252) | - |  | 50 |
| 1) Приплипне повітря в об”ємі однократного повітрообміну повинно подаватися через вікна . При установленні вікон без кватирок і з герметичним притулом слід застосовувати модифікації вікон із вбудованими провітрювачами. |

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Київ-2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------