Міністерство праці та соціальної політики

Комітет по нагляду

за охороною праці України

____________________________________________________________

Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ

Київ 1998

( В И Т Я Г )

Видання офіційне

Сторінка 60 пункт 4.5.15.

4.5.15. При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях новобудов житлових і громадських будинків перевіряється інструментальним методом кратність повітрообміну відповідно до СНиП  2.08.01- 89 (кількість повітря, що видаляється з приміщень кухонь при установці  2-конфорочних плит,- не менше 60м3/г, 3 конфорочних – не менше 75 м3/г; 4-конфорочних – не менше 90м3/г).

При установці в приміщеннях тільки з водонагрівальних або опалювальних апаратів з відводом продуктів згорання кратність повітрообміну повинна бути не менше трьох.

При незабезпеченні необхідної кількості повітря що видаляєтьмся з приміщення, або кратності повітрообміну газові прилади не повинні прийматися в експлуатацію.

Примітка, щодо відповідності:

Наказом Держбуду України від 18 травня 2005р. № 80 та надано чинності наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 р. №175. З набуттям чинності ДБН В. 2.2.-15.2005 на території України втрачають чинність СНиП 2.08.01.-89 та ДБН 79-92